附件4

注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格考试

专业考试大纲

1．总平面设计

1．1掌握港口选址的要求和原则，提出并综合分析、论证选址方案，提出

推荐方案。

1．2掌握港口总平面方案设计原则和方法，提出并综合分析比选各设计方

案，提出推荐方案。

1．3掌握港口总平面设计中各组成部分和各项建(构)筑物设计尺度要求；

掌握水工建筑物高程设计和确定设计水深的方法。

1．4掌握防护建筑物和锚地总平面布置原则及要求。

1．5掌握港口总平面设计中船舶主尺度选取原则。

1．6掌握不同类型码头船舶作业的泊稳标准和有关规定。

1．7掌握港口工程水域、陆域施工图总平面设计要求和原则。

1．8掌握港口工程陆域高程设计与土石方平衡的方法。

1．9熟悉港口工程坐标计算、陆域高程、地面坡度以及管线综合的设计原则。

1．10熟悉港区、航道水流、泥沙运动特性分析，熟悉港池泥沙回淤计算方法；掌握物理模型试验和数学模型计算技术主要要求和内容。

1．11了解港内铁路、公路的线路设计方法。

1．12掌握渠化工程枢纽总体布置方案设计原则和方法，提出并综合分析比选各设计方案及提出最佳推荐方案。

1．13掌握渠化工程枢纽的坝址、坝线选择、主要建筑物的选型及其顶部高程设计的原则及要求。

1．14掌握渠化工程淹没区的确定。

1．15熟悉渠化工程枢纽不同设计阶段所需的基础资料。

- 16熟悉改善天然河流通航条件的工程措施 。

2．航道设计

2．1掌握航道选线的原则及要求，提出并综合分析、比选各选线方案，提

出推荐方案。

2．2掌握航道设计中各项尺度的计算机影响因素。

2．3掌握海港航道乘潮水位和内河航道通航水位确定的方法。

2．4掌握内河航道整治工程的整治标准、整治原则、整治水位、整治线设计和整治建筑物的布置。

2．5掌握浅滩、急滩、险滩、潮汐河口和特殊河段的滩险成因分析方法、航道整治设计原则和要求。

2．6掌握丁坝、顺坝、锁坝和护岸的设计。

2．7熟悉航道泥沙回淤和冲刷的计算方法。

2．8掌握疏浚土分类、开挖尺度、抛泥区的选择和挖方量计算原则。

3．防护建筑物设计

3．1了解防护建筑物的类型及功能。

3．2掌握防护建筑物设计的主要原则。

3．3掌握波浪对直墙式建筑物作用力的计算方法。

3．4掌握波浪在斜坡式建筑物上的爬高、越浪量和胸墙波压力的计算方

3．5 掌握波浪对桩基和墩柱建筑物作用力的计算方法。

3．6掌握各类防波堤和护岸工程结构选型的原则。

3．7掌握防坡堤和护岸一般断面型式主尺度的确定原则。

3．8掌握斜坡式、直立式防波堤的设计方法和构造要求。

3．9掌握筑坝(丁坝、顺坝、锁坝、潜坝等)工程结构选型的主要原则、设计方法和构造要求。

3．10了解其它型式防波堤的设计要点。

4．码头建筑物设计

4．1掌握沉箱、扶壁和方块码头结构的设计方法和构造要求。

4．2掌握高桩码头结构的设计方法和构造要求。

4．3掌握板桩码头结构的设计方法和构造要求。

4．4掌握斜坡码头和浮码头的设计方法和构造要求。

5．修造船建筑物设计

5．1掌握纵、横向两种机械化滑道的工艺特点、适用条件及结构主要尺度的确定原则。

5．2了解干船坞等级的划分和平面布置原则。

5．3掌握干船坞主尺度及进坞水位确定原则和方法。

5．4掌握干船坞坞室计算内容及方法。

5．5掌握干船坞坞首的结构布置及计算内容和方法。

5．6掌握锚杆式、排水减压式船坞结构的适用条件及其计算方法。

5．7了解浮坞门、卧倒门的特点、适用条件和设计原则。

5．8了解船坞灌水、排水时间的计算原则和方法。

6．通航建筑物设计

6．1掌握船闸常见型式的特点及适用条件。

6．2了解船闸平面布置原则和过闸船舶(队)主尺度的选用。

6．3掌握船闸基本尺度的确定原则和方法。

6．4掌握船闸渗流计算方法及保证渗流稳定应采取的措施。

6．5掌握坞式闸室计算主要内容和方法。

6．6掌握船闸输水系统的主要形式、特点、布置要求、应满足的基本要求、水力计算及消能措施。

6．7掌握闸门的主要结构型式和适用条件。

6．8掌握人字闸门和横拉门的适用条件及其主要构件受力特点与计算方法。

7．装卸工艺

7．1了解集装箱、煤炭、矿石、散粮、油品、件杂货和多用途码头常用装卸工艺方案和基本流程，以及装卸工艺专业有关常识；掌握装卸工艺对港口工程总平面和水工专业的设计要求。

7．2了解常见的各种装卸工艺方案、主要装卸机械型式和配备原则。

7．3了解港口装卸工艺设计所涉及的主要内容：不同货种装卸工艺方案的工艺布置；港区装卸作业地带的布置尺度；库、场(仓库、堆场、储罐等)规模的确定和型式的选择。

7．4了解码头泊位数的确定和影响泊位通过能力的主要因素。

8．配套工程

8．1了解港口电力负荷的分级、一般情况下配电电压值。掌握港口变电所

的作用和位置的选择、电缆直接埋地敷设的有关规定。

8．2了解装卸油品及液体危险品码头防火、防爆、防雷和防静电的一般布置要求。

8．3了解港区主要通信方式。

8．4了解港区供水方式，水质、水量及水压的要求，供水调节站的作用，供水管网类型与适用条件。

8．5了解港区排水方式，排水出口与潮位关系。

8．6了解港区消防体制，火灾危险性分级，防火要求，灭火方式、防火安全间距和消防系统的布置要求。

8．7了解各类港口的主要污染源：“三废’收集与处理方式；绿化要求。

8．8了解港区锅炉房的作用和布置原则。

8．9了解陆域形成的方式。

9．工程概算与技术经济分析

9．1了解工程造价的基本知识：工程造价：工程造价管理；静态投资；动态投资。

9．2了解工程项目建设程序、可行性研究报告的作用和内容。

9．3熟悉技术经济分析的有关规定，了解资金时间价值、各种评价指标的含义。

9．4了解港口与航道工程常用的施工方法。

9．5熟悉建设项目总概算及单位工程的概、预算费用构成。

9．6熟悉港口及航道工程费用的组成。

9．7了解港口与航道工程投资估算指标和投资估算编制规定。

9．8了解港口及航道工程项目经济评价；效益分析方法及程序。

9．9了解我国工程项目招标投标的主要方式和程序。

9．10掌握勘察设计职工职业道德准则。

注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格

专业考试参考书目

(一)  规范、规程类

1．《海港总平面设计规范》(JTJ211—99)

2．《河港工程设计规范》(GB50192—93)

3．《渠化工程枢纽总体布置设计规范》(JTJ220—98)

4．《海港水文规范》(JTJ213—98)

5．《内河航道与港口水文规范》(JTJ214—2000)

6．《港口工程荷载规范》(JTJ215—98)

7．《水运工程抗震设计规范》(JTJ225—98)

8．《水运工程测量规范》(JTJ203—2001)

9．《港口工程地质勘察规范》(JTJ240—97)

10．《渠化工程地质勘察规范》(JTJ241—98)

11．《港口工程地基规范》(JTJ250—98)

12．《港口工程桩基规范》(JTJ254—98)(含2000年局部修订)

13．《港口工程嵌岩桩设计与施工规程》(JTJ285—2000)

14．《港口工程灌注桩设计与施工规程》(JTJ248—2001)

15．《港口工程预应力混凝土大直径管桩设计与施工规程》(JTJ261—97)

16．《港口工程混凝土结构设计规范》(JTJ267—98)

17．《港口工程钢结构设计规范》(JTJ283—99)

18．《重力式码头设计与施工规范》(JTJ290—98)

19．《高桩码头设计与施工规范》(JTJ291—98)

20．《板桩码头设计与施工规范》（JTJ292—98）

21．《斜坡码头及浮码头设计与施工规范》(JTJ294—98)

22．《开敞式码头设计与施工技术规程》(JTJ295—2000)

23．《防波堤设计与施工规范》(JTJ298—98)

24．《港口及航道护岸工程设计与施工规范》(JTJ300—2000)

25．《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》（JTJ275—2000）

26．《通航海轮桥梁通航标准》(JTJ311—97)

27．《内河通航标准》(GBJl39—90)

28．《码头附属设施技术规范》(JTJ297—2001)

29．《疏浚工程技术规范》(JTJ319—99)

30．《航道整治工程技术规范》(JTJ312—98)

31．《疏浚岩土分类标准》(JTJ/T320—96)

32．《船闸总体设计规范》(JTJ305—2001)

33．《船闸水工建筑物设计规范》（JTJ307—2001)

34．《船闸输水系统设计规范》(JTJ306—2001)

35．《船闸闸门阀门设计规范》(JTJ264—87)

36．《干船坞设计规范》工艺(JTJ251—87)

37．《干船坞设计规范》水工结构(JTJ252—87)

38．《干船坞设计规范》坞门及灌水排水系统(JTJ253—87)

39．《港口工程环境保护设计规范》(JTJ231—94)

40．《装卸油品码头防火设计规范》(JTJ237—99)

41．《波浪模型试验规程》(JTJ/T234—2001)

42．《沿海港口建设工程概算预算编制规定》交水发[1999]133号发布

43．《内河航运建设工程概算预算编制规定》交基发[1998]112号发布

44．《疏竣工程概算预算编制规定》  交基发[1997]246号发布

(二)法规及其它类

1．《中华人民共和国经济合同法》

2．《中华人民共和国招标投标法》

3．国务院：《建设工程质量管理条例》

4．国务院：《建设工程勘察设计管理条例》

5．国家计委：《工程建设项目招标范围和规模标准规定》

6．交通部：《水运、公路建设项目可行性研究报告编制办法》

7．建设部：《勘察设计职工职业道德准则》

注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格考试

专业考试科目、分值、时间分配及题型特点

1、考试科目

(1)总平面设计

(2)航道设计

(3)防护建筑物设计

(4)码头建筑物设计

(5)修造船建筑物设计

(6)通航建筑物设计

(7)装卸工艺

(8)配套工程

(9)工程概算与技术经济分析

2、考试时间分配及分值

全国勘察设计注册土木工程师(港口与航道工程)专业考试分2天，第一天为专业知识考试，第二天为专业案例考试，考试时间每天上、下午各3小时。第一天为知识概念性考题，上、下午各50题，每题分值为1分，试卷满分为100分。第二天为案例分析题，上、下午各25题，每题分值为2分，试卷满分为100分。

3．题型特点

考题由概念题、综合概念题、简单计算题、连锁计算题及案例分析题组成，连锁题中各小题的计算结果一般不株连。