建筑节能受检工程基本情况表

工程所在省（市、县）：          河南省郑州市

| 工程名称 |  | 地区分类 | 寒冷地区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  | 建筑总面积 | m2 |
| 建筑层数 |  | 建筑类别 |  |
| 规划许可证号 |  | 设计时间 |  |
| 建筑专业设计采取节能措施概况 |  |
| 给排水专业设计采取节能措施概况 |  |
| 暖通专业设计采取节能措施概况 |  |
| 电气专业设计采取节能措施概况 |  |
| 有关机构基本情况 |
| 单位名称 | 资质情况 | 项目负责人员情况 |
| 建设单位 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |
| 施工图审查机构 |  |  |  |
| 基本评价 | 好：□ 中：□ 差：□ |

检查组成员签字：                       检查日期：

建筑节能受检工程基本情况表(样表)

工程所在省（市、县）：          河南省郑州市

| 工程名称 | 河南传媒大厦 | 地区分类 | 寒冷地区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 郑东新区商务外环与商务西七街 | 建筑总面积 | 54220.96m2 |
| 建筑层数 | 29+地3 | 建筑类别 | 公建 |
| 规划许可证号 | 410105201204060101 | 设计时间 | 2009.04 |
| 建筑专业设计采取节能措施概况 | 1.外墙为200厚B07级加气混凝土砌块，外设50厚半硬质玻璃棉板；2.屋面采用70厚挤塑聚苯板；3.地面采用30厚挤塑聚苯板；4.外窗采用断热铝合金低辐射中空玻璃窗(6+12A+6遮阳型)；5. 底部自然通风的架空楼板采用50厚挤塑聚苯板。节能按计算书结果满足《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005（寒冷地区）的要求。 |
| 给排水专业设计采取节能措施概况 | 二次供水采用管网叠压系统，充分利用管网余压；生活水泵采用高效节能型水泵；用水器具均采用节水型产品； |
| 暖通专业设计采取节能措施概况 | 全空气空调系统设置转轮全热回收，选用高效风机，冷水机组能效比高于国家规定值。 |
| 电气专业设计采取节能措施概况 | 变电所靠近负荷中心，灯具采用高光效、三基色T5荧光灯，配电子镇流器，动力设备采用智能控制方式。 |
| 有关机构基本情况 |
| 单位名称 | 资质情况 | 项目负责人员情况 |
| 建设单位 | 河南日报报业集团有限公司 |  | 晋倜 |
| 设计单位 | 郑州大学综合设计研究院 | 甲级 | 彭飞（一级注册建筑师） |
| 监理单位 | 河南海华工程建设有限公司 | 甲级 | 朱瑞春（注册监理工程师） |
| 施工单位 | 中建三局建设工程股份有限公司 | 特级 | 徐钧（一级建造师） |
| 施工图审查机构 | 河南省建筑工程施工图设计文件审查所有限公司 | 一类 | 艾春梅（一级注册建筑师） |
| 基本评价 | 好：□ 中：□ 差：□ |

检查组成员签字：                       检查日期：